ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

ИО-1.5.20.00

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИО-1.5.20.00

ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»

Россия, г. Чебоксары

|  |  | Содержание РЭ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | Стр. |
| 1 |  | Назначение | 2 |
| 2 |  | Технические характеристики | 3 |
| 3 |  | Устройство | 3 |
|  | 3.1 | Состав изделия |  |
|  | 3.2 | Сведения по применённым материалам |  |
|  | 3.3 | Общий вид комплекса |  |
|  | 3.4 | Подготовительные работы |  |
| 4 |  | Комплектность | 4 |
| 5 |  | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ | 6 |
| 6 |  | Инструкция по установке | 9 |
|  | 6.1 | Эксплуатационные ограничения |  |
|  | 6.2 | Размещение Комплекса |  |
| 7 |  | Инструкция по сборке | 9 |
|  | 7.1 | Подготовка к сборке, инструменты и приспособления |  |
|  | 7.2 | Меры безопасности |  |
|  | 7.3 | Последовательность сборки узлов и монтажа КОМПЛЕКСА |  |
|  | 7.4 | Контроль правильности монтажа |  |
| 8 |  | Инструкция по обслуживанию и уходу | 10 |
|  | 8.1 | Осмотр и проверка металлоконструкций Комплекса |  |
|  | 8.2 | Регулировка и испытания |  |
| 9 |  | Инструкция по эксплуатации | 10 |
|  | 9.1 | Меры безопасности |  |
|  | 9.2 | Указания по эксплуатации |  |
|  | 9.3 | Рекомендации по спортивным упражнениям |  |
| 10 |  | Транспортировка и хранение | 11 |
| 11 |  | Утилизация | 11 |
| 12 |  | Гарантийные обязательства | 11 |
| 13 |  | Свидетельство об упаковывании | 12 |
| 14 |  | Свидетельство о приёмке | 12 |
| 15 |  | Отметка о продаже | 12 |

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) служит для ознакомления с правилами сборки, монтажа, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия «Детский спортивный комплекс» (далее – КОМПЛЕКС).

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Детский спортивный комплекс (далее КОМПЛЕКС) модели ИО-1.5.20.00  применяется при выполнении спортивных и игровых упражнений детьми старше 3-х лет, с общей нагрузкой не более 100кг.

  - КОМПЛЕКС предназначен для эксплуатации на улице.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Нормируемые параметры | Величина |
| --- | --- |
| Минимальный допустимый возраст ребенка, лет | 3 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг. | 100 |
| Высота собранного КОМПЛЕКСА (не более), м | 1,75 |
| Вес нетто, не более, кг. | 35 |
| Срок службы, лет (не менее). | 5 |

- УСТРОЙСТВО

  - Состав изделия.

    - КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки.

    - Основными составными элементами КОМПЛЕКСА являются:

- вертикальные конструкции типа «шведская лестница» ;

- пластиковая горка;

  - Сведения по применённым материалам.

Материалы, применённые при изготовлении деталей Комплекса, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические сертификаты.

  - Общий вид комплекса приведен на рис.1.

  - Подготовительные работы.

    - Разметить  место под фундамент согласно рис.2.

    - Пробурить или выкопать фундаментные ямы диаметром более 300 мм и глубиной более 650 мм согласно рис.2.

- комплектность

Комплектация приведена в таблице3.

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.

Таблица 3

| №п/п. | Обозначение | Наименование | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИО-15.20.00.01 | Лестница | 1 |  |
| 2 | ИО-15.20.00.02 | Рама | 1 |  |
| 3 | ПСП-05 | Горка | 1 |  |
| 4 | ИО-15.20.00.001 | Ограждение «Парус» | 2 |  |
| 5 | ИО-15.20.00.002 | Труба фундаментная | 4 |  |
| 6 | СК-3.3.15э.01.01.01 | Грунтозацеп | 8 |  |
| 7 | 1.ДСК-Пр.00.01 | Перекладина | 1 |  |
| 8 | ДСК 05-011 | Корпус | 8 |  |
| 9 | ДСК 05-012 | Заглушка | 8 |  |
| Стандартные изделия |
| 10 | Болт М8-8gх65.016 ГОСТ 7798-92 | 6 |  |
| 11 | Болт М8-8gх60.016 ГОСТ 7801-81 | 4 |  |
| 12 | Болт М8-8gх70.016ГОСТ 7801-81 | 4 |  |
| 13 | Болт М8-8gх35.016 ГОСТ 7801-81 | 2 |  |
| 14 | Гайка М8-7H.5.016 ГОСТ 5915-98 | 14 |  |
| 15 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371 | 20 |  |
| 16 | Ключ торцовый S=13 | 1 |  |
| Документация |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |

Рис.1

Рис.2. Схема установки горки

- Последовательность  сборки.

Рис.4. Сборка лестницы.

Рис.5. Сборка горки.

Рис. 6. Сборка ограждений.

Инструкция по установке

  - Эксплуатационные ограничения.

    - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ устанавливать КОМПЛЕКС внутри помещений.

  - Размещение комплекса.

    - Не рекомендуется размещение Комплекса ближе 2-х метров от стен, и других предметов.

    - Должен быть обеспечен свободный доступ к Комплексу.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

  - Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

    - Распакуйте КОМПЛЕКС.

    - Разложите  комплектующие детали на заранее подготовленном месте как показано на рис.2.

    - Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на КОМПЛЕКС.

    - В процессе сборки необходимы стандартные инструменты, указанные в таблице 9:

Таблица 9

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Ключ гаечный торцовый с размером зева S=13мм | 1 (входит в комплект ) |
| Строительный отвес (или – тонкая верёвка с грузом) | 1 |
| Строительный уровень, длиной 1м | 1 |

  - Меры безопасности.

    - Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек.

    - Не допускается участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА.

    - Сборку КОМПЛЕКСА производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

  - Последовательность сборки узлов и монтажа КОМПЛЕКСА.

    - Сборка лестницы рис. 4.

    - Установка горки рис.5.

    - Сборка боковин рис.6.

    - Разборку комплекса выполнять в последовательности обратной сборке.

  - Контроль правильности монтажа.

После монтажа КОМПЛЕКСА необходимо проверить:

    - Вертикальность установки стоек относительно земли, используя отвес - при отклонении подпереть в лунке любым предметом (например - кирпичом, деревянным брусом);

    - После выравнивания залить цементом марки 200 и выше согласно рис.2.

- Инструкция по обслуживанию и уходу

  - Осмотр и проверка металлоконструкций Комплекса.

    - Перед началом занятий (ежедневно) необходимо проверить:

- целостность конструкции, наличие всех элементов Комплекса;

- наличие защитных пластмассовых колпачков на крепёжных деталях;

- устойчивость лестницы;

    - Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проверять:

- затяжку крепёжных и резьбовых соединений;

- отсутствие смещения нижних опор от положения при первоначальной установке;

  - Регулировка и испытания.

    - После контроля затяжки резьбовых соединений при необходимости произвести подтяжку гаек, используя стандартный инструмент.

    - При необходимости произвести установку или замену колпачков, закрывающих резьбовые части.

    - Надежность установки КОМПЛЕКСА проверяется при боковом раскачивании. Смещение верхних и нижних опор не допустимо.

    - Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять  аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

    - Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей КОМПЛЕКСА.

- Инструкция по эксплуатации

  - Меры безопасности.

    - Суммарная нагрузка на КОМПЛЕКС  при занятиях не должна превышать 100кг.

    - Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать мягкий мат с размерами не менее (1,0x1,0x0,1)м, расположенный на земле под конечным участком горки.

    - Рекомендуется хранить данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации комплекса.

  - Указания по эксплуатации.

    - Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны производиться под наблюдением взрослых.

    - Применение Комплекса для детей до 4-х лет не разрешается.

    - Одновременно на Комплексе может заниматься только 1 ребёнок.

    - Одновременно на Комплексе может устанавливаться  и (или) использоваться только 1 спортивный снаряд.

  - Рекомендации по спортивным упражнениям.

    - При регулярных ежедневных занятиях на комплексе у ребенка улучшается общее физическое состояние, осанка, аппетит, сон. Ребенок становится более сконцентрированным, спокойным.

    - Конкретные виды упражнений и объёмы нагрузок выбираются родителями после   консультации со  специалистами (спортивные тренеры, врачи).

- Транспортировка и Хранение

  - Транспортные характеристики Комплекса приведены в таблице 10:

Таблица 10

| Упаковка | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| № места | Материал | длина | ширина | высота |  |
| №1 | Пакет полиэтиленовый | 2500 | 600 | 600 | 40 |

  - Транспортировка КОМПЛЕКСА производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающем его сохранность.

  - После использования КОМПЛЕКСА, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку завода-изготовителя.

  - До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС  хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

  - Условия хранения КОМПЛЕКСА соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69.

- Утилизация

  - Перед отправкой Комплекса на утилизацию необходимо:

- разобрать Комплекс. Разборку комплекса выполнять в последовательности, обратной сборке;

- рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.

  - Комплекс не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

  - Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.